## Slide 2
ממיר תדר משנה מהירות

## Slide 3
מתח כניסה ~3 סינוסואידלי
1
2
3
D1
D3
D5
מתח יציאה מיושר
+
-
C
L
מתח כניסה לממיר
MOTOR
Q1
Q3
Q5
Q4
Q6
Q2
מתח כניסה לצרכן
עיקרון פעולה

## Slide 4
הכניסה לווסת מוזנת ממתח חילופין
המיישר מורכב משש דיודות המסודרות בגשר דיודות וממירות מתח AC למתח DC פועם. מתח זה עובר דרך מעגל LC שתפקידו לסנן את מרכיבי ה AC מצורת הגל של ה DC.
המתח הפועם מזין את מערכת ההמרה שמורכבת מטרנזיסטורים וע"י מיתוג הטרנזיסטורים בצורה אופטימלית נוצר מתח חילופין.
עיקרון פעולה המשך

## Slide 5: הרמוניות מתח וזרם
גל סינוס טהור של מתח או זרם
הרמוניה-צורת גל הבנויה מרכיבים סינוסואידליים של גל מחזורי או מספר גלים שהינם מכפלה של התדר הבסיסי
ההרמוניות מיוצרות ע"י רכיבים מוליכים למחצה.

## Slide 6: נזקים הנגרמים ע"י הרמוניות
נזקים לרכיבי חלוקה ולציוד חשמלי
  חימום יתר של מנועי חשמל,כבלי כוח.
  חימום של שנאים וכתוצאה מכך הקטנת כושר העמסה.
  נזק לקבלים כתוצאה מתהודה
  הפסקה אקראית של מפסקים
  הפרעה לתקשורת
מנקודת מבט מסחרית
  בחירת ציוד בהספק הגבוה מהנדרש
  הגדלת הפסדים
  הקטנת אורך חיי מוצר
  צורך בתכנון הלוקח בחשבון את השפעת ההרמוניות

## Slide 7: תקלות נפוצות בעבודה עם ממיר
בחירת ממיר לא מתאים
תקלת חום של הממיר
השראות על מערכת הבקרה
שרפה של סלילי המנוע
כיוונים של הגנות לא מתאימים

## Slide 8: סיבות להתקנת ממיר תדר
  שמירה על לחץ קבוע ספיקה משתנה.
  אפשרות לסובב משאבה יותר מהר.
  התנעה רכה ועליה במהירות איטית להגנה על המערכת ההידראולית.
  שמירה על הקידוח והורדת כמות החול.
ממיר תדר

## Slide 9: לסיכום:
ממיר מכשיר מורכב יחסית יקר
מצריך הטמעה נכונה בסביבת העבודה
מצריך ידע לכיוון ולהפעלה נכונה
ממיר צורך עד 10% תוספת אנרגיה